· Diagnose der "neuen" Klimatronic 
Die Codes folgendermaßen abfragen: 

1. Zündung einschalten 
2. Umluft + Pfeil nach oben 
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite 
4. anschl. Umluft 
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben 

Kanal / Inhalt: 

0 Systemfehler, siehe separate Tabelle 
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt) 
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt) 
3 Sollwert Defklappe 
4 Skalierter Sollwert Defklappe 
5 Skalierter Istwert Defklappe 
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe 
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe 
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe 
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe 
12 Sollwert Temperaturklappe links 
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links 
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links 
15 Sollwert Temperaturklappe rechts 
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts 
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts 
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h) 
19 Motordrehzahl (10 U/min) 
20 Software-Version 
21 Audi Software-Indizierung 
22 Hella Software-Indizierung 
23 Codierung 
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts 
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C 
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts 
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C 
28 Außentemperatur für Anzeige in °C 
29 Außentemperatur für Kompressor in °C 
30 Außentemperatur für Regelung in °C 
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li 
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m² 
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m² 
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m² 
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m² 
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur) 
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K 
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K 
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts 
40 Ausblastemperatur Mann links in °C 
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts 
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C 
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts 
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C 
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts 
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C 
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt 
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a 
49 Kompressor Abschaltbedingungen 
50 RCN links verzögert 
51 RCN rechts verzögert 
52 RCN links unverzögert 
53 RCN rechts unverzögert 
54 Soll Ausblastemperatur links 
55 Soll Ausblastemperatur rechts 
56 Standzeit 
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C 
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C 
59 Pull-Down Bit 
60 Kaltstart Bit 
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit) 
62 Zuheizer Abschaltbedingungen 
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts 
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts 
65 epsilon innen 
66 innentemp_filt 
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler 
69 epsilon_ausblas_li 
70 epsilon_ausblas_re 
71 rcn_filterzeit 
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C 
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig 
74 i_anteil_li_xuc - 128 
75 i_anteil_lre_xuc - 128 
76 Hochdruckereignisse flüchtig 
77 Idle-Filterung aktiv 
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1) 
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2) 
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur 
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On 
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen) 

Kompressor Abschaltbedingungen 
0 Kompressor läuft 
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120 
2 Hochdruckereignis 
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30 
4 
5 Freonverlust 
6 
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V 
8 118°C 
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle 
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V 
11 Motordrehzahl > 6000 U/min 
12 
13 ECON 
14 OFF 
15 Außentemperatur < -2°C 
16 Motor steht - U < 200 U/min 
17 beide Aussenfühler defekt 
18 Stellglieddiagnose 
19 
20 High-Speed Low-Load 

Zuheizer Abschaltbedingungen 
0 Zuheizer läuft 
1 Außentemperatur > 5°C 
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C 
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts 
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C 
5 Econ oder Off aktiv 
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts 

Fehlerort Signalname Fehlerart 
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10 
2 Sonnensensor links 
3 Sonnensensor rechts 
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6 
5 Aussenfühler Stossstange 
6 Ausblasfühler Mann links 
7 Ausblasfühler Mann rechts 
8 Motor Temp. Klappe links 
9 Motor Def. Klappe 
10 Motor Temp. Klappe rechts 
11 Motor Fuss/Mann-Klappe 
12 Motor Stau/Umluftklappe 
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12 
14 Poti Def. Klappe 
15 Poti Temp. Klappe rechts 
16 Poti Fuss/Mann-Klappe 
17 Poti Stau/Umluftklappe 
18 Belüftungsmotor 
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16 
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4 
21 Kompressorspannung 17,18 
22 Gebläse 19,20 
23 Tachosignal 11 
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4 

Art: Fehler: 
1 Kurzschluss nach Masse 
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch 
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus 
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch 
5 Motor blockiert oder spannunslos 
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch 
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse 
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch 
9 Kurzschluss nach Plus 
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch 
11 Signal unplausibel sporadisch 
12 Adaptionsgrenzen überschritten 
13 Freonverlust 
14 Freonverlust sporadisch 
15 Hochdruck 
16 Hochdruck sporadisch 
17 Spannung < 9,5 Volt 
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch 
19 Regeldifferenz statische Abweichung 
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung