Anschluss des standard Blaupunkt CDC M3 an das Bose CC Gamma

## Bose CC Gamma					Blaupunkt CDC M3 (von vorne)

# Text boxes

# SDA

# SCL

+12

+12

CD┴

NF┴

# L

# R

Data Stecker

Audio Stecker

CD-

# SDA

# SCL

+12

A(T8b)

# L

# R

# NF-

+12V (30) und Masse (31) an seperatem Stecker

Die schwarzen Pins müssen, die grauen können angeschlossen werden. CD- = Masse.

Die Leitungen für SDA/SCL und L/R muessen geschirmt werden. Der Schirm fuer L/R (NF┴) muss am Radio angeschlossen werden. Er kann auch ‘Dosenseitig’ angeschlossen werden denn NF- an der Dose ist nicht mit Masse verbunden, also kein Brumm.

Die geschalteten +12V koennen ev. auch von den Aktivboxen im Kofferraum abgegriffen werden. Dann braucht man nur ein geschirmtes 2x2 Kabel nach vorne zum Radio.

UB-

UB+

☼

+A

+

CD┴

GA

LR

RR

LF

RF

NF-ST

COM

ENA

CL

Data

out

B(T8a)

C(T10b)

8

7

6

5

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

3

2

1

Stecker A

1 weiss/blau

2 braun

3 ?

4

5 weiss

6 grau/schwarz

7 rot/blau

8 braun

Kabelfarben:

Stecker B

1 weiss

2 grün

3 braun

4 braun

5 weiss

6 rot

7 gelb

8 schwarz

Stecker C

1 lila

2 grün

3 gelb

4

5 braun/schwarz

6 braun/gelb

7 schwarz

8 weiss

9 grau

10 lila